CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie capitală a clădiriilor  S.A.”Moldtelecom”.

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

- Obiectul Achiziției:

“Îndeplinirea lucrărilor de reparație capitală clădirilor SA”Moldtelecom:

- Îndeplinirea lucrărilor de reparație capitală la acoperișul clădirii S.A.”Moldtelecom”

din or. Comrat, str.Pobeda, 48

- Îndeplinirea lucrărilor de consolidare a pereților  capitali exteriori or. Călărași,  str. Eminescu,17

- Reparație capitală la acoperișul la garajsala montori și sala diesel  or. ȘtefanVodă

- Reparație la acoperiș, Montarea corniere pentru stoparea zăpezii or. Rezina str. 27 august,3

- Reparație acoperiș or. Telenești str.31 August, 4

- Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

- Costul (MLD) incl. TVA, deviz de cheltuieli formele F7, F5, F3(WinCmeta), conform cerințelor Caietului de sarcini (se anexează);

De indicat obligatoriu:

## - Modalitatea de plată,: 90% din  preţul lucrărilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral; 10% din preţul lucrărilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul expirării termenului de garanție de bună execuție.

## - Graficul de execuţie a lucrărilor.

## -  Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate după semnarea procesului

## verbal de recepţie la terminarea lucrărilor minim 12 luni

- Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea

și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 06.07.2021, ora 12:00.

## Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl Dinu Ciobanu, Specialist coord. SEEC. tel.: +373 22 570 601;

## Sergiu Botnaru Vicedirector departament logistic tel.: +373 22 570 128.

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel

Mare și Sfânt,10) la data de 06.07.2021, ora 14:00.

## 3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

## a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

## b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;

## c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului;

## d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

## e)  Declarație pe propria răspundere:

## Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):

## - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.

Note:

## _____________________________

## semnătura

-  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.

Note:

## _____________________________

## semnătura

## S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.

Note:

## _____________________________

## semnătura

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

Note:

## _____________________________

## semnătura

## Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.

Lista subantreprenorilor ce v-or executa lucrări/presta servicii (după caz)____________________.

Administrator __________________

Data__________________________

## f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

## h) Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

## i) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier.

j) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare.

k) Minim 3 recomandări din partea beneficiarilor pentru care au fost executate lucrări

similare.

## l) Lista personalului calificat necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului

## contractului ce urmează a fi atribuit

## m) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru

## îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:

D.Ciobanu – mob: 068304706; fix: 022570601.

S. Botnaru – mob: 067299128; fix: 022570128.

Anexa A

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului cladirii  SA "Moldtelecom", or. Comrat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 94,0000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 63,0000 |
| 3 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента) | m2 | 63,0000 |
| 4 | RpCI21C | Autoplatforma telescopica pentru Demontare burlanelor si jgheaburilor (se exclud materialele si manopera) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 | m | 157,0000 |
| 5 | CE30Ak=0.4 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Коэффициент к материалам=0,4000 | m2 | 75,0000 |
| 6 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из алюминиевого профиля) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 75,0000 |
| 7 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)Montarea coltarilor la lambriuri din tabla profilata (coltarii de la imbinare) | m | 100,0000 |
| 8 | RpCI21C | Autoplatforma telescopica pentru Montarea sandrama L= 50 (se exclud materialele si manopera) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 | m | 50,0000 |
| 9 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 | m | 50,0000 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 80,0000 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv * Nota Burlanele existente se exclude doar burlanul ca material Material marunt=1,0200 | m | 25,0000 |

Anexa B

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SA "Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA "Moldtelecom"

3. Obiectul achiziţiilor  Montarea sistemului de scurgere si consolidarea fundatiei al  depozitului   SA "Moldtelecom", or.Calarasi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Executarea sistemului de scurgere |
| 1 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 64,7000 |
| 2 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 31,0000 |
|  |  | 2. Executarea consolidarii |
|  |  | 2.1. Consolidarea la pereti |
| 3 | RpCE18D | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet Mat. marunte=1,0300 | m | 14,0000 |
|  |  | 2.2. Consolidarea fundatiei |
| 4 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,0000 |
| 5 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 2,0000 |
| 6 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,8000 |
| 7 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 0,4000 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,4000 |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,0000 |
| 10 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,0000 |
| 11 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 6,0000 |
| 12 | TsD19B | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren tare | m3 | 1,0000 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,0000 |
|  |  | 3. Executarea pereului |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 13,0000 |
| 15 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,6000 |
| 16 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 1,3000 |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,3000 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,0000 |
| 19 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,0000 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,2000 |
| 21 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,6000 |

Anexa C

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  a acoperisului depozitului   SA "Moldtelecom", or. Stefan Vodă

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia acoperisului plat la garaje |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (cu pastrarea lacrimarilor existenti) | m2 | 221,0000 |
| 2 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)ridicarea materialelor | t | 2,0000 |
| 3 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,0000 |
| 4 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 2,0000 |
| 5 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (praimer), in 2 straturi | m2 | 221,0000 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu pentru membrane in 2 straturi Bipoli ХКП, ЭКП Material marunt=1,0500 | m2 | 221,0000 |
|  |  | 2. Curatirea sistemului de scurgere la blocul administrativ inaltimea 11 m |
| 7 | RpDA14B | Curatirea manuala a jgheabului | m | 10,0000 |
| 8 | RpDA18A | Curatirea prin spalare burlanelor | buc | 2,0000 |

Anexa D

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    SA "Moldtelecom",

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  SA "Moldtelecom",

3. Obiectul achiziţiilor  Montarea retinatoarelor de zapada la acoperisul  din or.Rezina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI19C | Autoplatforma telescopica pentru Montarea opritorilor de zapada (se exclud materialele si manopera) inaltimea constructiei 13 m Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500 | m | 96,8000 |
| 2 | CK26B | Opritori de zapada gr.0.45 culoarea se va stabili la fata locului | m | 96,8000 |

Anexa E

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie partiala a acoperisului si a blocului sanitar or. Telenesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 50,0000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment- doar stratul suport deteriorat . | m2 | 45,0000 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)ridicarea materialelor | t | 5,0000 |
| 4 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,0000 |
| 5 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 5,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru creare inclinare la gurile de scurgere si reparatia stratului deteriorat. | m2 | 50,0000 |
| 7 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (praimer), in 2 straturi | m2 | 60,0000 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu pentru membrane in 2 straturi Bipoli ХКП, ЭКП Material marunt=1,0500 | m2 | 60,0000 |
| 9 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 24,0000 |
| 10 | RpCE20B | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din mortar de ciment cu adaos de aracet Nota* etansarea se face la peretii exteriori al constructiei la etajele 3 si 4 Mat. marunte=1,0500 | m | 18,0000 |
|  |  | 3. Grup Sanitar |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontare |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,4000 |
| 12 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,6400 |
| 13 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,0000 |
| 14 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
| 15 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,4500 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,5000 |
| 18 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (sapa,pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolare) | t | 1,0000 |
| 19 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolare) | t | 1,0000 |
| 20 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Pereti |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 10,9300 |
| 22 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 10,9300 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,8600 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,9300 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,9300 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,9300 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,9300 |
| 28 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm h=1.6 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 10,9300 |
| 29 | CK25B | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 1,5400 |
|  |  | 3.3. Pardosea |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 3,5000 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,5000 |
| 32 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 3,5000 |
|  |  | 3.4. Tavan |
| 33 | CF54C | Placarea tavanelor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,5000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,5000 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,5000 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,5000 |
|  |  | 3.5. Articole sanitare, Apa si Canalizare |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm) | buc | 1,0000 |
| 38 | SA10B | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500 | m | 18,0000 |
| 39 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 30,0000 |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 1,0000 |
| 42 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250 | buc | 1,0000 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 44 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 |
| 45 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar,) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 1,0000 |
| 46 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 47 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.6. Lucrari electrice |
| 48 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | 10,0000 |
| 49 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 10,0000 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |